## Slide 1: Row und Column Major und homogene Koordinaten
Tutorium

## Slide 2: Row und Column Major Notation
Typischerweise werden Vektoren von rechts ran multipliziert (column major)
Aufgrund der Regel
Ist auch möglich (row major)
=

## Slide 3: Row und Column Major Notation
Rechnen Sie in Colum und Rowmajor Operation die Matrix für:
  Rotation um die X Achse um 90 Grad
  Skalierung in Z Achse um 2
Wenden Sie die Transformation auf den Punkt (0 1 0) in beiden Fällen an

## Slide 4: Homogene Koordinaten
Homogene Koordinaten werden in der Computergraphik benutzt
Neben Starrkörpertransformationen (affine) auch andere Abbildungen wie Zentralprojektion notwendig
Einheitliche mathematische Darstellung wünschenswert (besonders für Graphikhardware)
Kamera und perspektivische Transformation Zentral
Z
X
Y

## Slide 5: Homogene Koordinaten
Idee:
kartesisch
homogen
homogen
kartesisch
Richtung in
Homogenen
Koordinaten
Grund für 4D Vektoreinheiten auf GPUs

## Slide 6: Homogene Koordinaten
Anschauliche Darstellung an einer Dimension.
Punkt in kartesischen Koordinaten wird zur Geraden in homogenen Koordinaten
x
w
1
1,7

## Slide 7: Homogene Koordinaten
Möglichkeit lineare Abbildungen darzustellen
  (Rotation um z)
  Y-Achsen Skalierung um 2

## Slide 8: Homogene Koordinaten
Eine Multiplikation mit einer Zahl ändert die effektive Abbildung der Matrix nicht

## Slide 9: Homogene Koordinaten
Möglichkeit affine Transformationen als Matrix darzustellen
Transformation des Punktes Null

## Slide 10: Homogene Koordinaten
Beispiel
  Rotation um 90 Grad um Z
  danach Verschiebung um 1 1 1:

## Slide 11: Homogene Koordinaten
Homogene Koordinaten lassen sich auch in 2D anwenden
  Dann 3x3 Matrizen und 3D Vektoren (x,y,w)
Bauen Sie in column major die homogene Matrix auf, die alle Punkte um 90 Grad um den Punkt (1 1) dreht
Wie sieht die Matrix in row major Notation aus?
Drehen Sie in beiden Fällen den Punkt (2 2)